Volvo FM 8x4 – wywrotka tylnozsypowa KH-KIPPER, ELBO, ISTRAIL

- ładowność kodeksowa ok. 17 500 kg

- ładowność techniczna ok. 27 500 kg

- zbiornik paliwa z prawej strony 330 litrów

Podwozie:

- 13 litrowy silnik o mocy 400 KM i maksymalnym momencie obrotowym 2000 Nm.

- Dzięki zastosowaniu technologii SCR silnik spełnia normę emisji spalin EURO4

- Hamulec silnikowy kompresyjny VEB o mocy 300 kW.

- Rozstaw osi 4300 mm.

- Rama podwozia CHH-STD typu X-High podwyższona z prostą belką przedniej osi, gwarantująca wysoki prześwit podwozia i duży kąt najazdu.

- Przednie zawieszenie na resorach parabolicznych o nośności 16 ton.

- Tylny most RT3210HV podwójny ze zwolnicami w piastach kół

- Tylne zawieszenie na resorach konwencjonalnych o nośności 26 ton

- Przełożenie tylnego mostu 3,76

- Wysokoobrotowa przystawka odbioru mocy PTR-DH, zależna od sprzęgła przeznaczona do bezpośredniego montażu z pompą hydrauliczną.

- Krótki zwis tylny 2195 mm.

- Opony na osiach przednich rozmiar 315/80 R22,5 – 5 szt

- Opony na osiach tylnych rozmiar 315/80 R22,5 – 8 szt.

- Klimatyzacja manualna

- Osłony reflektorów

- Stalowa osłona miski olejowej

Zabudowa:

  - Skrzynia wyładowcza typu half-pipe o profilu U-kształtnym

  - Pojemność ładunkowa ok. 17,5 m3

  - Wymiary, ok: 5900/ 2500/ 1300 mm (długość/ szerokość/ wysokość)

  - Podłoga, materiał HARDOX 450

  - Ściany, materiał DOMEX 650

  - Tylna klapa automatycznie – mechanicznie otwierana podczas wywrotu

  - Siłownik hydrauliczny stabilizowany

  - System podgrzewania skrzyni spalinami

  - Osłona transportowa skrzyni (plandeka) zwijana.

  - Uchylna belka przeciwnajazdowa

Volvo FM 8x6 - wywrotka tylnozsypowa WIELTON

- ładowność kodeksowa 16 300 kg

- ładowność techniczna 26 300 kg

- zbiornik paliwa z prawej strony 380 litrów

Podwozie:

- 13 litrowy silnik o mocy 440 KM i maksymalnym momencie obrotowym 2100 Nm

- Dzięki zastosowaniu technologii SCR silnik spełnia normę emisji spalin EURO4

- Hamulec silnikowy kompresyjny VEB o mocy 300 kW.

- Rozstaw osi 4800 mm.

- Rama podwozia CHH-STD typu X-High podwyższona z dodatkową przednią osią napędową, gwarantująca wysoki prześwit podwozia i duży kąt najazdu,

- Przednie zawieszenie na resorach parabolicznych o nośności 16 ton.

- Tylny most RT3210HV podwójny ze zwolnicami w piastach kół

- Tylne zawieszenie na resorach konwencjonalnych o nośności 26 ton

- Przełożenie tylnego mostu 3,76

- Wysokoobrotowa przystawka odbioru mocy PTR-DH, zależna od sprzęgła przeznaczona  do bezpośredniego montażu z pompą hydrauliczną.

- Krótki zwis tylny 2195 mm

- Opony na osiach przednich rozmiar 385/65 R22,5 – 5 szt

- Opony na osiach tylnych rozmiar 315/80 R22,5 – 8 szt.

- Lampy rotacyjne na wsporniku dachowym.

- Klimatyzacja manualna

- Stalowa osłona miski olejowej

- Osłona reflektorów

Zabudowa:

  - Skrzynia ładowna typu half-pipe o profilu U-kształtnym

  - Pojemność ładunkowa 19 m3

  - Wymiary: 5900/2550/1500 (długość/ szerokość/ wysokość)

  - Podłoga. materiał HARDOX 450

  - Ściany, materiał DOMEX 650

  - Boczne burty nieruchome,

  - Tylna klapa automatycznie – mechanicznie otwierana podczas wywrotu

  - Siłownik hydrauliczny stabilizowany

  - System podgrzewania skrzyni ładownej spalinami

  - Osłona transportowa skrzyni (plandeka) zwijana na bok.

  - Uchylna belka przeciwnajazdowa

Volvo FM 8x6 - wywrotka tylnozsypowa VS-Mont

- ładowność kodeksowa 16 300 kg

- ładowność techniczna 26 300 kg

- zbiornik paliwa z prawej strony 380 litrów

Podwozie:

- 13 litrowy silnik o mocy 440 KM i maksymalnym momencie obrotowym 2100 Nm

- Dzięki zastosowaniu technologii SCR silnik spełnia normę emisji spalin EURO4

- Hamulec silnikowy kompresyjny VEB o mocy 300 kW.

- Rozstaw osi 4800 mm.

- Rama podwozia CHH-STD typu X-High podwyższona z dodatkową przednią osią napędową, gwarantująca wysoki prześwit podwozia i duży kąt najazdu,

- Przednie zawieszenie na resorach parabolicznych o nośności 16 ton.

- Tylny most RT3210HV podwójny ze zwolnicami w piastach kół

- Tylne zawieszenie na resorach konwencjonalnych o nośności 26 ton

- Przełożenie tylnego mostu 3,76

- Wysokoobrotowa przystawka odbioru mocy PTR-DH, zależna od sprzęgła przeznaczona  do bezpośredniego montażu z pompą hydrauliczną.

- Krótki zwis tylny 2195 mm

- Opony na osiach przednich rozmiar 385/65 R22,5 – 5 szt

- Opony na osiach tylnych rozmiar 315/80 R22,5 – 8 szt.

- Lampy rotacyjne na wsporniku dachowym.

- Klimatyzacja manualna

- Stalowa osłona miski olejowej

- Osłona reflektorów

Zabudowa:

  - Skrzynia ładowna typu half-pipe o profilu U-kształtnym

  - Pojemność ładunkowa 17 m3

  - Wymiary: 5700/2300/1450 (długość/ szerokość/ wysokość)

  - Podłoga. materiał stal o HB 450

  - Ściany, materiał DOMEX 650

  - Boczne burty nieruchome,

  - Tylna klapa automatycznie – mechanicznie otwierana podczas wywrotu

  - Siłownik hydrauliczny stabilizowany

  - System podgrzewania skrzyni ładownej spalinami

  - Osłona transportowa skrzyni (plandeka) zwijana na bok.

  - Uchylna belka przeciwnajazdowa

Volvo FM 8x4 – betonomieszarka Mixer STETTER

Podwozie:

- 13 litrowy silnik o mocy 400 KM i maksymalnym momencie obrotowym 2000 Nm

- Dzięki zastosowaniu technologii SCR silnik spełnia normę emisji spalin EURO4

- Hamulec silnikowy kompresyjny VEB o mocy 300 kW

- Rozstaw osi 4300 mm.

- Rama podwozia CHH-STD typu High gwarantująca odpowiedni prześwit podwozia,

- Przednie zawieszenie na resorach parabolicznych o nośności 16 ton.

- Tylny most RTS2370A podwójny bez zwolnic lub RT2610HV ze zwolnicami w piastach kół o zwartej, wytrzymałej konstrukcji.

- Tylne zawieszenie typu B-ride na resorach konwencjonalnych o nośności 21 ton

- Przystawka odbioru mocy PTER1400, niezależna od sprzęgła umieszczona z tyłu silnika przeznaczona do montażu pompy hydrauliczną przez wałek. Maksymalny moment przystawki 1000 Nm prolonguje ją do bardzo wymagających zastosowań takich jak betonomieszarka.

- Krótki zwis tylny 2345 mm.

- Opony na osiach przednich rozmiar 315/80 R22,5 – 5 szt

- Opony na osiach tylnych rozmiar 315/80 R22,5 – 8 szt.

Zabudowa:

  - Pojemność mieszalnika 9 m3

  - Przekładnia sterująca pracą mieszalnika ZF P 4300

  - Zbiornik wody o pojemności 650 litrów wraz z pompą i układem do czyszczenia mieszalnika i zabudowy.

  - Bardzo wytrzymałe, stalowe błotniki nad tylnymi osiami pojazdu.

Volvo FM 6x4 – wywrotka tylnozsypowa typu half-pipe ELBO

Podwozie:

- 13 litrowy silnik o mocy 400 KM i maksymalnym momencie obrotowym 2000 Nm

- Dzięki zastosowaniu technologii SCR silnik spełnia normę emisji spalin EURO4

- Hamulec silnikowy - klapowy EPG

- Rozstaw osi 3900 mm

- Rama podwozia CHH-STD typu X-High wraz z podwyższoną przednią osią (FA-STRAI) gwarantująca wysoki prześwit podwozia i duży kąt najazdu,

- Przednie zawieszenie na resorach parabolicznych o nośności 9 ton,

- Tylny most RT3210HV podwójny ze zwolnicami w piastach kół

- Tylne zawieszenie na resorach konwencjonalnych o nośności 26 ton

- Przełożenie tylnego mostu 3,76

- Przystawka odbioru mocy PTRD-D to montowana do skrzyni biegów, wysokoobrotowa, zależna od sprzęgła przystawka ze złączem DIN z tyłu oraz złączem DIN z przodu do przyłączenia montowanej bezpośrednio pompy hydraulicznej.

- Opony na osi przedniej rozmiar 315/80 R22,5 – 2 szt

- Opony na osiach tylnych rozmiar 315/80 R22,5 – 8 szt.

- Dlugość tylnego zwisu 2545 mm

Zabudowa:

  - Skrzynia ładowna typu half-pipe o profilu U-kształtnym

  - Podłoga 7 mm, materiał HARDOX 450

  - Ściany 5 mm, materiał DOMEX 650

  - Tylna klapa automatycznie – mechanicznie otwierana podczas wywrotu

  - Siłownik hydrauliczny stabilizowany

  - Automatycznie zsuwana osłona (plandeka) skrzyni ładownej,

Volvo FM 11 4x2 – ciągnik siodłowy

Specyfikacja:

- 11 litrowy silnik o mocy 430 KM i maksymalnym momencie obrotowym 2100 Nm

- Dzięki zastosowaniu technologii SCR silnik spełnia normę emisji spalin EURO5

- Hamulec silnikowy kompresyjny VEB o mocy 290 kW

- Skrzynia biegów I-shift AT2412C, 2400 Nm

- Wysokoobrotowa przystawka odbioru mocy PTR-DH, zależna od sprzęgła   przeznaczona  do bezpośredniego montażu z pompą hydrauliczną.

- Wysoka, komfortowa kabina GLOBETROTTER  LXL

- Rozstaw osi 3700 mm

- Przednie zawieszenie na resorach parabolicznych o nośności 8 ton

- Tylne zawieszenie pneumatyczne o nośności 13 ton

- Tylny most RS1356SV pojedynczy

- Sterowany elektronicznie układ hamulcowy (EBS -HIGH) z funkcją antypoślizgową i szeregiem funkcji dodatkowych (łącznie z układem stabilizacji toru jazdy ESP)

- Opony na osi przedniej rozmiar 315/80 R22,5 – 2 szt

- Opony na osiach tylnych rozmiar 315/80 R22,5 – 4 szt.

- Dodatkowy hamulec przedniej osi (AUXPARK)

- Siodlo Jost, mocowane na płycie montażowej ISOL, pozycja siodła 575 mm przed osią napędową,

- Układ hydrauliczny firmy HYVA dostosowany do naczep wywrotek.

Volvo FE  6x2 – skrzynia z żurawiem

Podwozie:

- 7 litrowy silnik o mocay 320 KM i maksymalnym momencie obrotowym 1200 Nm

- Hamulec silnikowy - klapowy na wydechu

- Skrzynia biegów man. ZTO1109, 1200 Nm

- Przystawka odbioru mocy PTR-PH1 o mocy 600 Nm

- Przednie zawieszenie na resorach parabolicznych o nośności 8 ton

- Tylny most RSS1344C o pojedynczych osiach

- Tylne zawieszenie pneumatyczne, ogranicznik obciążenia osi napędowej do 9,5 tony

- Podwójne ogumienie osi wleczonej, nośność osi wleczonej 9,5 tony

- Kabina krótka dzienna typ L1H1

- Tylna belka przeciwnajazdowa stalowa o dużej wytrzymałości

- Opony na osi przedniej rozmiar 315/80 R22,5 – 2 szt

- Opony na osi napędowej i wleczonej rozmiar 315/80 R22,5 – 8 szt.

Zabudowa:

  - Żuraw HIAB 166B-2DUO z trzema ramionami wysuwanymi hydraulicznie 8,1 m montowany za skrzynią ładunkową

  - Najnowocześniejszy sześciofunkcyjny, proporcjonalny zawór główny V80 – precyzyjniejsza praca żurawiem. Możliwość kojarzenia kilku ruchów żurawia jednocześnie

  - Podstawa kolumny odlewana – zwiększona żywotność żurawia

  - Sterowanie żurawiem z siedziska

  - Skrzynia ładunkowa o wymiarach  do 6200x2550x800

  - Burty aluminiowe 800 mm, otwierane z zawiasami w osi dolnej

  - podłoga ze sklejki wodoodpornej, anty poślizgowej o grubości 26 mm